| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

PHƯƠNG ÁN

Phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du

đập thủy điện A Vương - Năm 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND

ngày      /9/2012 cuả UBND tỉnh Quảng Nam)

I. TÓM TẮT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CỦA HỒ CHỨA LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO

1. Vị trí xây dựng công trình

Công trình thủy điện A Vương nằm trên địa bàn xã Dang, huyện Tây Giang và xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam, trên lưu vực sông A Vương (sông A Vương là 1 nhánh của sông Bung; các sông Bung, sông Cái (Đắk Mi) và sông Côn hợp thành sông Vu Gia; sông Vu Gia cùng với sông Thu Bồn là 2 sông chính của hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn); diện tích lưu vực là 682km2 (chiếm 7,75% lưu vực hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn tính đến thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc và chiếm 13,17% lưu vực sông Vu Gia tính đến thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc).

2. Nhiệm vụ của công trình

Công trình có nhiệm vụ chính là phát điện lên lưới quốc gia với công suất 210MW, sản lượng điện trung bình hàng năm là 815 triệu kWh. Trong thời gian từ ngày 01/9 đến 15/12 hàng năm, công trình vận hành theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên như sau (Điều 1 của Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: A Vương, Đắk Mi 4 và Sông Tranh 2 trong mùa lũ hàng năm ban hành kèm theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 13/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ):

a) Đảm bảo an toàn công trình: Đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình thuỷ điện A Vương không để mực nước hồ vượt cao trình mực nước dâng gia cường với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm;

b) Góp phần giảm lũ cho hạ du;

c) Đảm bảo hiệu quả phát điện.

3. Các thông số chính của công trình

Bảng 1: Thông số kỹ thuật chính của công trình thủy điện A Vương

| TT | Thông số | Đơn vị đo | Giá trị |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Thủy văn |
| - | Diện tích lưu vực Flv | km2 | 682 |
| - | Lưu lượng dòng chảy trung bình nhiều năm | m3/s | 39,8 |
| - | Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế P = 0,5% | m3/s | 5.720 |
| - | Lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra P = 0,1% | m3/s | 7.120 |
| b | Hồ chứa |
| - | Cao trình mực nước dâng bình thường | m | 380 |
| - | Cao trình mực nước dâng gia cường (lũ 0,1%) | m | 382,2 |
| - | Cao trình mực nước chết | m | 340 |
| - | Dung tích toàn bộ Wtb | 106m3 | 343,55 |
| - | Dung tích hữu ích Whi | 106m3 | 266,5 |
| - | Dung tích phòng lũ hạ du (376-380m) | 106m3 | 35,14 |
| c | Mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ |
|  | Sông:Vu Gia/Trạm thủy văn: Ái Nghĩa |  |  |
|  | Báo động I | m | 6,5 |
|  | Báo động II | m | 8,0 |
|  | Báo động III | m | 9,0 |
| d | Đập tràn |
| - | Dạng đập tràn: | Bê tông đầm lăn (mặt cắt ô pi xê rốp) |
| - | Hình thức xả | có cửa van/ tràn tự do | có cửa van |
| - | Lưu lượng xả thiết kế lớn nhất | m3/s | 5720 |
| - | Cao trình đỉnh tràn | m | 383,4 |
| - | Cao trình ngưỡng tràn xả mặt | m | 363 |
| - | Số cửa van | Khoang | 03 |
| - | Kích thước cửa (rộng x cao) | m x m | 14x17,5 |
| - | Hình thức đóng mở cửa van | Cẩu chân dê/ tời điện/ xi lanh thuỷ lực | xi lanh thuỷ lực |
| - | Cao trình ngưỡng tràn xả sâu | m | Không có |
| đ | Đập chính: |  |  |
| - | Cấp của đập |  | II |
| - | Tiêu chuẩn thiết kế |  | TCXDVN 285:2002 |
| - | Loại đập |  | Bêtông đầm lăn |
| - | Cao trình đỉnh đập | m | 383,4 |
| - | Chiều dài theo đỉnh đập | m | 228,1 |
| - | Chiều rộng đỉnh | m | 10 |
| - | Chiều cao lớn nhất | m | 80 |
| e | Nhà máy |
| - | Công suất lắp máy Nlm | MW | 210 |
| - | Công suất đảm bảo Nđb | MW | 80 |
| - | Số tổ máy | tổ | 02 |
| - | Lưu lượng lớn nhất qua nhà máy Qmax | m3/s | 78,4 |
| - | Lưu lượng nhỏ nhất qua nhà máy Qmin | m3/s | 26 |
| - | Sản lượng điện trung bình nhiều năm | 106 KWh | 815 |

II. CÁC DỤNG CỤ, THIẾT BỊ PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO MÀ CÔNG TY ĐÃ TRANG BỊ, XÂY DỰNG TẠI KHU VỰC HẠ DU (HUYỆN ĐẠI LỘC)

- Xây dựng Bản đồ báo mức ngập lụt: Để có thể giúp cộng đồng nhận biết được mức độ ngập, tốc độ ngập, so sánh với mức lụt của các năm mà chủ động di dời khi có lũ lớn, Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (EVNHPC A VUONG) đã lập và triển khai đề án xây dựng mới hệ thống báo mức ngập thuộc khu vực hạ du Vu Gia. Đến nay, Công ty đã lập xong bản đồ quy hoạch bố trí cột mốc, đã dựng được 72 cột mốc báo mức ngập lụt tại các khu vực đông dân cư dọc sông Vu Gia thuộc 12 xã trong huyện Đại Lộc (tại thị trấn Ái Nghĩa và các xã: Đại Nghĩa, Đại Quang, Đại Đồng, Đại Hồng, Đại Lãnh, Đại Sơn, Đại Phong, Đại Minh, Đại Cường, Đại An, Đại Hòa; mỗi xã có 06 mốc). Trong năm 2012, EVNHPC A VUONG sẽ xây dựng 07 hệ thống báo mức nước lụt tự động (trong số 72 cột mốc này) có tính năng ghi nhận và truyền thông tin tự động về mức nước ngập tại mỗi vị trí qua sóng điện thoại di động GSM về Trung tâm điều hành và trực ban PCLB của Công ty đặt tại Khu nhà làm việc của Trung tâm bảo trì và dịch vụ kỹ thuật của Công ty tại xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc và hiển thị trực tiếp trên màn hình máy tính, có thể truy cập từ xa qua Internet hoặc tin nhắn trên điện thoại di động. Các năm tiếp theo, Công ty sẽ cùng với các chủ đầu tư công trình thủy điện khác tiếp tục xây dựng hệ thống báo mức nước ngập tự động, tiến tới xây dựng bản đồ ngập lụt có hệ thống thông tin truy cập trực tiếp, hiển thị trực quan và được quản lý trên nền công nghệ viễn thông và Internet (chương trình dự kiến thực hiện trong vòng 05 năm).

- Xây dựng hệ thống thông tin PCLB, thông báo xả tràn: Năm 2012, EVNHPC A VUONG đã triển khai kế hoạch thực hiện việc lắp đặt hệ thống thông tin - thông báo xả tràn tự động qua các loa phóng thanh nhận tín hiệu bằng sóng điện thoại di động để thông báo xả tràn tại vùng hạ du; hiện tại Công ty đang chế tạo 07 bộ thiết bị, phối hợp cùng Ban chỉ huy PCLB huyện Đại Lộc lựa chọn vị trí lắp đặt, dự kiến đưa vào vận hành trong tháng 8/2012. Trước khi xả tràn, cùng với việc gửi văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam, Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Đại Lộc, trực ban PCLB Công ty còn gọi điện thoại đến điện thoại di động (lắp đặt trong tủ điều khiển của hệ thống này), tủ điều khiển có chức năng ghi nhận thông tin, khuếch đại và truyền thông tin qua các loa phóng thanh (kết nối với tủ điều khiển) để thông báo dự kiến thời điểm, lưu lượng xả tràn trực tiếp đến người dân vùng thấp lụt để có thời gian chuẩn bị di tản lên vùng cao hơn tránh lụt. Ngoài ra, EVNHPC A VUONG còn lắp đặt 2 hệ thống còi hụ công suất lớn thông báo hiệu lệnh xả tràn tại Trung tâm trực ban PCLB của Công ty tại khu nhà làm việc ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc và tại cầu Hà Nha trên quốc lộ 14B qua huyện Đại Lộc.

- Hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện PCLB: Khi bão, lũ lớn xảy ra thường gây mất điện lưới, các kênh thông tin không ổn định… nên các thông tin PCLB hầu như không đến được nhân dân. Để hỗ trợ giải quyết vấn đề này, EVNHPC A VUONG đã trang bị 194 Radio dùng pin cho các Trưởng thôn của huyện Đại Lộc và Ban chỉ huy PCLB các xã, Ban chỉ huy PCLB huyện Đại Lộc (có thể nắm thông tin PCLB từ Ban chỉ huy PCLB huyện qua sóng phát thanh FM 91MHz của Đài Truyền thanh và Phát lại truyền hình huyện Đại Lộc), cùng 180 bộ loa phóng thanh cầm tay (dùng pin) có chất lượng cao nhất hiện nay cho các Trưởng thôn vùng hạ du sử dụng để thông báo trực tiếp thông tin, chỉ đạo PCLB của cấp trên đến nhân dân trong thôn (tháng 6/2012, Công ty đã bảo hành và cung cấp pin miễn phí cho toàn bộ số Radio, loa cầm tay này). Ngoài ra, EVNHPC A VUONG còn hỗ trợ gần 1000 áo phao cứu sinh loại tốt cho các Đội xung kích PCLB của các thôn, xã.

III. CÁC TÌNH HUỐNG MẤT AN TOÀN HẠ LƯU, CÁC GIẢI PHÁP XỬ LÝ VÀ SỰ PHỐI HỢP VỚI ĐỊA PHƯƠNG

1. Tình huống xả tràn hạ thấp mực nước đón lũ

a) Xác định vùng và đối tượng ảnh hưởng:

Khi xả tràn hạ thấp mực nước đón lũ, vùng ảnh hưởng nhiều nhất là từ ngay sau đập tràn đến điểm hợp lưu của nhánh sông A Vương vào sông Bung; do vùng này không có dân cư sinh sống hay canh tác, không có công trình công nghiệp hay dân sinh nên việc xả tràn không gây ảnh hưởng lớn.

Vùng có các ảnh hưởng phụ là công trường xây dựng thủy điện trên sông Bung như các thủy điện sông Bung 4A, sông Bung 5 và sông Bung 6, cách vị trí xả tràn trên 15km về hạ du; ảnh hưởng chủ yếu là do tăng thêm lưu lượng lũ trong điều kiện lũ trên dòng chính sông Bung cũng đã có.

b) Các giải pháp xử lý và phối hợp:

* Đối với Công ty cổ phần Thủy điện A Vương (EVNHPC A VUONG):

Để đảm bảo an toàn vùng hạ du đập, EVNHPC A VUONG cần thực hiện nghiêm các nội dung đã quy định về trách nhiệm của EVNHPC A VUONG trong “Quy chế phối hợp giữa Công ty cổ phần Thuỷ điện A Vương với Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam và Ban chỉ huy PCLB và TKCN thành phố Đà Nẵng trong công tác vận hành hồ chứa thuỷ điện A Vương trong mùa lũ hằng năm” đã ký kết vào ngày 06/12/2010 (viết tắt là QCPH) và các nội dung sau:

- Thực hiện báo cáo cho UBND tỉnh Quảng Nam, Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam, Ban chỉ huy TKCN tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Đại Lộc, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam và thông báo các chủ đập vùng hạ du trước khi tiến hành xả tràn theo đúng quy định trong Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: A Vương, Đắk Mi 4 và Sông Tranh 2 trong mùa lũ hàng năm được ban hành kèm theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg ngày 13/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ (QTVHLH);

- Thực hiện thông báo bằng còi hú tại đập và tại Nhà máy thủy điện A Vương (hú còi báo xả tràn; hú còi báo tăng thêm lượng xả tràn);

- Cung cấp thông tin PCLB trực tiếp tại các vùng dân cư hạ du: Ngoài việc cung cấp thông tin xả tràn bằng Fax, điện thoại, email đến Ban chỉ huy PCLB huyện Đại Lộc, EVNHPC A VUONG còn sử dụng điện thoại kích hoạt hệ thống thông tin tự động qua sóng điện thoại di động để thông tin, thông báo về thời điểm dự kiến xả tràn, quá trình xả tràn qua các loa phát thanh do EVNHPC A VUONG lắp đặt ở 7 địa điểm ven sông Vu Gia tại các xã Đại Sơn, Đại Lãnh, Đại Hồng, Đại Đồng;

- Cử nhân viên vận hành quan sát lòng sông cạn ngay sau đập và trên đường giao thông trên mặt đập để phát hiện những yếu tố mất an toàn trước khi xả tràn và trong quá trình xả tràn;

- Thực hiện việc xả tràn từng bước theo quy định, nâng dần mức xả tràn theo thời gian, không tạo lưu lượng xả tràn đột ngột xuống hạ du.

* Đối với các chủ dự án thủy điện Sông Bung 4A, Sông Bung 5 và Sông Bung 6 (các dự án thủy điện vùng hạ du):

- Nhanh chóng triển khai phương án PCLB; thông báo cho các đơn vị thi công rút khỏi các vị trí nguy hiểm trên công trường; áp dụng các biện pháp phòng tránh - giảm nhẹ thiệt hại do lũ lụt gây ra; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị công trình;

- Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến thời tiết thông qua các phương tiện thông tin liên lạc, thông tin đại chúng; chủ động quan trắc thông số thủy văn tại công trình, báo cáo tình hình và số liệu quan trắc với Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam.

* Đối với Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam:

Thực hiện theo các nội dung đã quy định về trách nhiệm của Ban chỉ huy PCLB tỉnh trong QCPH nêu trên.

* Đối với Ban chỉ huy PCLB huyện Đại Lộc:

- Khi nhận được văn bản thông báo mở/đóng cửa xả tràn từ EVNHPC A VUONG, Ban chỉ huy PCLB huyện Đại Lộc triển khai ngay các biện pháp đối phó phù hợp, thông báo trực tiếp đến Ban chỉ huy PCLB các xã trong huyện và/hoặc chỉ đạo Đài Truyền thanh và Phát lại truyền hình huyện Đại Lộc thông báo thông tin vận hành xả nước hồ chứa A Vương, thông tin bão lụt trên địa bàn cho nhân dân trên sóng phát thanh FM 91MHz.

- Chỉ đạo các địa phương trực thuộc:

+ Tiếp nhận thông tin từ Đài Truyền thanh và Phát lại truyền hình huyện Đại Lộc qua các Radio PCLB (đã được EVNHPC A VUONG  trang bị cho các thôn, xã trên toàn địa bàn huyện);

+ Thông báo thông tin vận hành xả nước hồ chứa A Vương, thông tin bão lụt trên địa bàn qua các loa pin cầm tay (đã được EVNHPC A VUONG trang bị cho các thôn, xã, trường học của huyện) cho nhân dân, học sinh trên địa bàn.

2. Tình huống xả tràn khẩn cấp với lưu lượng lớn

a) Xác định vùng và đối tượng ảnh hưởng:

Trong tình huống xả tràn khẩn cấp với lưu lượng lớn nhằm thực hiện biện pháp khẩn cấp đảm bảo an toàn đập, ngoài các đối tượng ảnh hưởng đã nêu tại điểm a khoản 1 mục III nêu trên, còn có đối tượng có thể bị ảnh hưởng là các xã ven sông Vu Gia thuộc huyện Đại Lộc.

Theo chiều dài lòng sông, khoảng cách từ đập tràn đến điểm có dân cư đầu tiên bị ảnh hưởng là 47,5km (03 thôn Thác Cạn, Đầu Gò và Đồng Chàm - xã Đại Sơn); đến thị trấn Ái Nghĩa là 78km. Thời gian trễ từ khi xả tràn khẩn cấp đến khi nước về đến vùng bị ảnh hưởng là từ 01 giờ đến 02 giờ (47,5km đến 78km).

b) Các giải pháp xử lý và phối hợp:

* Đối với EVNHPC A VUONG:

- Thực hiện nghiêm các quy định về xả tràn (thông báo xả tràn, trình tự xả tràn) như đã nêu tại điểm b khoản 1 mục III nêu trên;

- Thông báo ngay tình hình xả tràn khẩn cấp cho các cơ quan chức năng theo quy định trong Quy trình vận hành liên hồ và Ban chỉ huy PCLB các huyện Đông Giang, Tây Giang, Đại Lộc, các chủ đập ở vùng hạ du.

* Đối với các chủ dự án thủy điện vùng hạ du: Thực hiện như quy định tại điểm b khoản 1 mục III nêu trên;

* Đối với Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam: Thực hiện như quy định tại điểm b khoản 1 mục III nêu trên;

* Đối với Ban chỉ huy PCLB vùng hạ du (Ban chỉ huy PCLB huyện Đại Lộc):

- Triển khai ngay các biện pháp di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức lực lượng cứu hộ tại các điểm xung yếu, tổ chức tốt công tác bảo vệ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân ngay sau khi nhận được thông tin xả tràn khẩn cấp từ thủy điện A Vương;

- Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến thời tiết thông qua các phương tiện thông tin liên lạc, chủ động theo dõi tình hình ngập lụt trên địa bàn, báo cáo tình hình với Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam.

3. Tình huống mất hoàn toàn thông tin liên lạc với các cấp chỉ huy PCLB

a) Nguyên nhân:

Mất hoàn toàn các kênh thông tin, không thể liên lạc với Ban chỉ huy PCLB Công ty một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

b) Biện pháp khắc phục:

Khi bị mất hoàn toàn thông tin liên lạc với một đầu mối, phương châm chủ đạo là thực hiện nguyên tắc “4 tại chỗ”.

* Đối với EVNHPC A VUONG:

- Người trực tiếp chỉ đạo công tác vận hành tại hồ đập trong thời gian mưa bão (Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc hoặc Quản đốc/Phó Quản đốc/Tổ trưởng Vận hành hồ đập - gọi tắt là NCĐ) chịu trách nhiệm tổ chức vận hành hồ đập, điều tiết xả tràn theo đúng “Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ: A Vương, Đắk Mi 4 và Sông Tranh 2 trong mùa lũ hàng năm” do Thủ tướng Chính phủ ban hành và “Quy trình vận hành hồ chứa Thuỷ điện A Vương” do Bộ Công Thương ban hành tại Quyết định số 3673/QĐ-BCT ngày 27/6/2008. Tổ vận hành hồ đập có trách nhiệm ghi chép đầy đủ, rõ ràng quá trình vận hành theo quy định;

- Các bộ phận liên quan (Trưởng ca, Tổ trực ban PCLB Công ty) có trách nhiệm báo cáo tình hình với Trưởng ban PCLB Công ty để có biện pháp xử lý; Trưởng ban PCLB Công ty có trách nhiệm đánh giá tình hình, theo dõi diễn biến mưa lũ, huy động lực lượng nhanh chóng xử lý sự cố thông tin liên lạc;

- Sau khi một trong các kênh thông tin hiện có của EVNHPC A VUONG được khắc phục sự cố, ngay lập tức Công ty phải báo cáo với UBND tỉnh Quảng Nam, Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị có liên quan khác về tình hình, diễn biến vận hành điều tiết xả lũ trong thời gian thông tin bị gián đoạn, kế hoạch điều tiết trong thời gian tiếp theo.

* Đối với các chủ dự án thủy điện vùng hạ du:

- Thực hiện Phương án PCLB theo phương châm “4 tại chỗ”;

- Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến thời tiết thông qua các phương tiện thông tin liên lạc, chủ động quan trắc thông số thủy văn tại công trình, báo các tình hình và số liệu quan trắc nhất là số liệu thay đổi đột ngột về lưu lượng với Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam để chỉ đạo PCLB cho vùng hạ du.

* Đối với Ban chỉ huy PCLB vùng hạ du (Ban chỉ huy PCLB huyện Đại Lộc):

- Thực hiện Phương án PCLB theo phương châm “4 tại chỗ”;

- Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến thời tiết, mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng, mức nước lũ trên sông và tình hình ngập lụt trên địa bàn, báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ huy PCLB tỉnh, Ban chỉ huy TKCN tỉnh;

- Triển khai ngay các biện pháp di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức lực lượng cứu hộ tại các điểm xung yếu, tổ chức tốt công tác bảo vệ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân ngay sau khi nhận được thông tin về lưu lượng thay đổi đột ngột do các chủ đập vùng hạ du thủy điện A Vương cung cấp trực tiếp hoặc qua Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam.

4. Đối với tình huống mất an toàn do sự cố vỡ đập

Đây là vấn đề kỹ thuật phức tạp cần có thời gian để tính toán, Công ty sẽ thuê đơn vị tư vấn lập phương án riêng và sớm báo cáo trong thời gian đến.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Công ty Cổ phần thủy điện A Vương có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung Phương án được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vướng mắc, tồn tại không phù hợp với tình hình thực tế, Công ty phải báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung;

- Các chủ dự án thủy điện ở khu vực hạ du hồ thủy điện A Vương có trách nhiệm phối hợp với Công ty cổ phần Thủy điện A Vương tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung của Phương án này;

- UBND huyện Đại Lộc và các địa phương có liên quan khác thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ; phối hợp với Công ty cổ phần Thủy điện A Vương nắm bắt tình hình vận hành, điều tiết xả lũ để chủ động tổ chức sơ tán dân tại những khu vực có nguy cơ bị ngập sâu đến nơi an toàn; kiến nghị Công ty cổ phần Thủy điện A Vương và báo cáo UBND tỉnh đề nghị sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung những nội dung không phù hợp của Phương án gây ảnh hưởng đến công tác PCLB và TKCN của địa phương trong quá trình xả lũ hồ thủy điện A Vương;

- Ban chỉ huy PCLB tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Công ty cổ phần Thủy điện A Vương và các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện tốt Phương án này; tiếp nhận kiến nghị của các địa phương, đơn vị về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung các nội dung không phù hợp với tình hình thực tế trong Phương án, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

|  |  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Quang |
| --- | --- | --- |

Phụ lục: DANH SÁCH VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ BAN CHỈ HUY PCLB CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG

| Stt | Danh sách | Số Điện Thoại | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ông: Nguyễn Trâm - Tổng Giám đốc, Trưởng ban PCLB Email: tram1960@gmail.com; | ĐT: 0511.2211.104 DĐ: 0963.424.150 0913.424.150 | Chỉ đạo chung công tác PCLB của Công ty |
| 2 | Ông: Lê Đình Bản - Phó Tổng giám đốc, Phó ban thường trực PCLB Email: banld@avuong.com | ĐT: 0511.2483.777 DĐ: 0963.422.744 0913.422.744 | Chỉ đạo xử lý PCLB các khu vực Công ty |
| 3 | Ông: Ngô Xuân Thế, ủy viên thường trực Email: xuanthe88@gmail.com | ĐT: 0511.2218.953 DĐ: 0963.084.555 0966.084.555 | Nắm thông tin và phối hợp PCLB các khu vực |
| 4 | Ông: Nguyễn Văn Hoài, ủy viên Email: hoainv@avuong.com | ĐT: 0511.2211.103 DĐ: 0963.246.877 | Cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc men; điều hành xe |
| 5 | Ông: Đoàn Ngọc Nam, ủy viên Email: namdn@avuong.com | ĐT: 0511.2211.105 DĐ: 0963.190.029 | Cung cấp vật tư, dụng cụ, xăng dầu… |
| 6 | Ông: Đoàn Ngọc Nhân, ủy viên Email: nhandn@avuong.com | ĐT: 0511.2218.592 DĐ: 0963.454.954 0966.555.580 | Tổ trưởng PCLB Văn Phòng tại Đà Nẵng |
| 7 | Ông: Nguyễn Đình Phúc, ủy viên Email: phuctd@avuong.com | ĐT: 0511.2468.969 DĐ: 0963.074.924 0913.074.924 | Cung cấp kinh phí phục vụ PCLB |
| 8 | Ông: Nguyễn Văn Khoa, ủy viên Email: khoanv@avuong.com | ĐT: 0511.2468.699 DĐ: 0935.565.639 | PCLB các Kho vật tư |
| 9 | Ông: Trần Thành Dũng - Quản đốc Phân xưởng Vận hành, ủy viên Email: dungtt@avuong.com | ĐT: 0510.2226.885 DĐ: 0963.487.750 | Tổ trưởng PCLB tại Nhà máy |
| 10 | Ông: Cao Huy Bảo, ủy viên Email: baoch@avuong.com | ĐT: 0511.2218591 DĐ: 0963.111.854 | Xử lý sự cố Cơ - Điện |
| 11 | Ông: Nguyễn Thanh Trùng Dương, ủy viên Email: duongntt@avuong.com | ĐT: 0511.2211.106 DĐ: 0963.595.401 | Chủ trì PCLB cho cơ sở sản xuất tại xã Đại Nghĩa, Đại Lộc |
| 12 | Ông: Cáp Kim Cương, ủy viên Email: cuongck@avuong.com | DĐ: 0963.524.070 | Chủ trì PCLB cho TAV |
| 13 | Ông: Võ Văn Việt, ủy viên Email: vietvv@avuong.com | DĐ: 0963.070.483 0966.888.878 | Chủ trì PCLB tại các công trình do R&D quản lý |
| 14 | Ông: Nguyễn Thanh Bạo, ủy viên Email: baont@avuong.com | DĐ: 0905.233.596 | Tổ trưởng PCLB tại nhà ban A nhà máy |
| 15 | Ông: Ngô Đình Tấn, ủy viên Email: tannd@avuong.com | DĐ: 0905.234.300 | Tổ trưởng PCLB tại Thạnh Mỹ |
| 16 | Ông: Nguyễn Minh Hoàng (A), ủy viên Email: hoangnm@avuong.com | DĐ: 0972.322.227 | Tổ trưởng PCLB tại Khu Đầu mối |
| 17 | Ông: Nguyễn Văn Thức, ủy viên Email: thucnv@avuong.com | DĐ: 0903.577.940 nguyenvanthuc_av (sử dụng phần mềm Skype) | KTAT dụng cụ, vật tư, phương tiện PCLB |
| 18 | Ông: Trần Quốc Khánh - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Đại Lộc, ủy viên | DĐ: 0982.865.141 | Phối hợp với huyện Đại Lộc thực hiện công tác PCLB |
| 19 | Ông: Phan Minh Tiến - Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Nam Giang, ủy viên | DĐ: 0986.967.289 | Phối hợp với huyện Nam Giang thực hiện công tác PCLB |
| 20 | Ông: Phan Hữu Thành - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đông Giang, ủy viên | DĐ: 0905.136.059 | Phối hợp với huyện Đông Giang thực hiện công tác PCLB |
| 21 | Ông: Phạm A - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, ủy Viên | DĐ: 0905.181.083 ĐT: 0510.3796540 | Phối hợp với huyện Tây Giang thực hiện công tác PCLB |